## Slide 1
L’algorithme de Hariharan (5 images) sert à mesurer précisément des formes en analysant plusieurs images d’interférences avec un léger décalage entre elles.
1 Acquisition des images
  Sélection des images
  Gestion des masques
2 Traitement de Phase
  Algorithme de Hariharan
  Correction de la phase
3 Analyse simple des aberrations
  Calculs des coefficients de Zernike
  Conversion en coefficients de Seidel
4 Analyse poussée des aberrations
  PSF
  FTM
Acquisition des images
Modernisation de l’interface du TP Zygo
Abdallah Mrabti
Interféromètre de Zygo
  Comparer une onde réfléchie par l’échantillon à une onde de référence → création de franges d’interférence
Contexte
Structure du programme
  Les nouvelles version de Windows et Matlab empêche l’utilisation active X ( récupérations des info/ donnée) de la camera
  Développement d'une interface Python/PyQt6 pour l'analyse de fronts d'onde (modernisation, la rendre plus intuitive)
Gestion des masques
Capture d’image depuis la camera
Ouverture d’un set d’image
Algorithme de Hariharan
On mesure la phase entre chaque image, avec un décalage de phase de π/2 entre chaque image, ce qui permet de déterminer les défauts de surface.
Cette phase est dite "enroulée", car elle est limitée entre –π et +π, ce qui provoque des discontinuités visibles .
Le résultat direct de l’algorithme de Hariharan
On applique ensuite un algorithme de dépliage de phase pour reconstruire une phase continue.
La phase continue + correction piston/tilt
Calcul des coefficients de Zernike
Conversion en coefficients de Seidel
PSF
FTM
Projet DEPhI 2025 / Encadré par Julien Villemejane
  Instrument pour mesurer des états de surfaces avec une précision nanométrique.